Правила загрузки мебели в автофургон

Условные обозначения, встречающиеся на упаковках

- в данной упаковке находятся изделия из массива древесины (окрашенные фасадные элементы), либо шпонированные элементы фасада;

- упаковку запрещается: ронять, ударять, опирать на угол, а так же прочими способами повреждать упаковку и внутренне содержимое.

- в данной упаковке находятся изделия, включающие стеклянные элементы (окрашенные остекленные фасады, стеклянные полки, прочие элементы из стекла);

- упаковку запрещается: ронять, ударять, опирать на угол, а так же прочими способами повреждать упаковку и внутренне содержимое.

- упаковки, помеченные таким знаком, перемещаются, хранятся и транспортируются строго вертикально. Направление стрелок указывает верх

- данная этикетка расположена со стороны хрупкой стенки (ДВП) упакованного корпуса,

- запрещается: укладывать упаковку помеченной стороной вниз, класть что-либо на неё, а так же опираться на неё, ударять или иным способом подвергать помеченную сторону механическому воздействию.

Требования к фургону

Не допускается:

- отгрузка в фургон имеющий повреждение тента;

- отгрузка в фургон, имеющий выступающие элементы кузова (Рис. 1)

Рис. 1

- отгрузка в фургон, имеющий дефекты элементов каркаса (сломанные, плохо закрепленные, прочее)

- комбинирование грузов, т. е. перевозка мебели совместно с другими объектами, способными повредить или загрязнить её в процессе погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки

Загрузка элементов корпуса

- Внутренние стенки бортов фургона закрываются картоном (Рис. 2).

Рис. 2

- Загрузка начинается со столешниц. Столешницы укладываются на всю длину фургона вдоль левого борта (Рис. 3).

Рис. 3

- Сверху на столешницы укладываются полки. Высота заполнения приблизительно 720 мм (Рис. 4).

Рис. 4

- Вдоль правого борта укладываются модули высотой 960 мм в два ряда в высоту и в ширину (Рис. 5).

Рис. 5

- Промежуток между столешницами и модулями высотой 960 мм заполняется тяжелыми упаковками с модулями высотой 720мм (Рис. 6).

Рис. 6

- На образованную полками и тяжелыми ящиками  ровную поверхность, укладываются легкие ящики высотой 720 мм, один на другой, формируя второй и третий ярус (рис. 7). Корпуса моек (модули, не имеющие задних стенок) укладываются только в третий ярус.

Рис. 7

- Уникальные упаковки (отличающиеся от ящиков высотой 720 и 960мм) укладываются в четвертый ярус, плотно заполняя оставшиеся пустоты. Так же, для заполнения пустот на четвертом ярусе, используются  упаковки с фурнитурой, плинтусами (рис. 8).

Рис. 8

- В случаях, когда объем фургона заполняется не полностью, завершающие элементы располагаются каскадом, т.е. формируются ступени из каждого яруса от переднего борта к заднему для обеспечения устойчивости груза (рис. 9).

Рис. 9

Загрузка элементов фасада

- Подготовка фургона (или его части), в котором перевозятся упаковки с  элементами фасада, включает в себя изолирование нижней части листами картона (Рис. 10).

Рис. 10

- В первый (нижний) ярус укладываются в вертикальном положении упаковки с дверьми, образовывая ровные горизонтальные поверхности (Рис. 11).

Рис. 11

- Поверх первого (нижнего) яруса укладываются упаковки со стеклянными полками. Короба для вытяжек располагаются только в верхних ярусах, ставить тяжелые грузы на упаковки такого типа  не допустимо. Оставшееся пространство заполняется упаковками с карнизами и цоколями (Рис. 12).

Рис. 12