# Инструкция по сборке и установке кухонного гарнитура

# ООО «ГеосИдеал», 2020

# Содержание.

Введение.	3

Что необходимо знать перед монтажом кухонного гарнитура?	4

Необходимый инструмент и вспомогательные материалы для сборки и установки кухонного гарнитура.	6

Подготовка к сборке и установке кухонного гарнитура.	7

Монтаж нижних модулей (столов).	7

Монтаж навесных шкафов.	9

Монтаж столешницы из постформинга.	12

Монтаж стеновой панели (фабрикой не поставляется).	13

Монтаж элементов плинтуса.	13

Монтаж короба для вытяжки.	14

Короба с подкосами.	15

Монтаж верхнего карниза.	16

Монтаж нижнего карниза.	18

Монтаж элементов фасада	19

Крепление системы открывания без ручек.	22

Монтаж цоколя.	24

Сборка изделий, поставляемых в разобранном и частично разобранном виде.	24

Монтаж подъемников AVENTOS.	32

Крепление подвесных полок……………………………………………………………………   34

# Введение.

Кухонный гарнитур – это сложное, многокомпонентное изделие (Рис.1), поэтому монтаж должен осуществляться сотрудниками магазинов-салонов, либо другими специалистами, заключившими с продавцом договор о выполнении работ по установке кухни.

Самостоятельная сборка гарнитура допускается только при наличии достаточного опыта в выполнении указанных работ и использовании  соответствующих инструментов. В настоящей Инструкции описываются  только основные операции монтажа кухонного гарнитура, а также порядок сборки модулей, поставляемых в разобранном виде.

Рекомендуется ознакомление с видеоматериалами, доступными по ссылкам  в соответствующих разделах.

Также рекомендуется скачать мобильное  Приложение EASY ASSEMBLY  http://www.blum.com/ru/ru/02/60/30/ , которое даст ответ на любой вопрос, касающийся установки или точной регулировки фурнитуры BLUM.
Это позволит сэкономить время и обеспечить высокое качество сборки мебели

Следует уделять должное внимание соблюдению указаний, выделенных желтым фоном и знаком

Кухонные гарнитуры поставляются  в частично собранном виде и могут включать в себя следующие компоненты (Рис.1):

- Корпуса столов и шкафов, склеенные (неразъёмные) или собранные на стяжках (так называемых евростяжках или конфирматах). В них может быть установлена некоторая фурнитура (ящики, регулируемые подвесы, сушки, выдвижные сетки и др.);

- Корпуса крупногабаритных модулей в разобранном виде;

- Двери, накладки, а также декоративные элементы из массива дерева, упакованные отдельно от корпусов модулей. Декоративные элементы, установка которых во время монтажа вызывает затруднения, крепятся к модулям из ДСП на фабрике;

- Съёмные полки из ДСП или стекла;

- Фурнитуру, упакованную отдельно от модулей (опоры, петли, полкодержатели, подъёмные механизмы и т. п.);

- Детали карнизов, столешниц, пристенного плинтуса, цоколя;

- Короба для вытяжки.

# Рис.1

# Что необходимо знать перед монтажом кухонного гарнитура?

- Расположение электропроводки и других коммуникаций должно соответствовать проекту устанавливаемого гарнитура.

- При проектировании кухни и прокладке коммуникаций должна быть обеспечена возможность отключения в последующем электрооборудования и бытовых приборов без разборки и демонтажа кухонного гарнитура.

# Рис. 2

- Для встраиваемой бытовой техники рекомендуется размещать розетки на высоте не более 100 мм от уровня пола до верхнего края розетки (Рис. 2)..

- Для бытовых электроприборов рекомендуется размещать розетки выше столешницы (Рис. 2).

- Розетки для подключения механизмов вытяжек желательно располагать на высоте 100 мм от верхнего края навесных шкафов (Рис. 2).

- При прокладке коммуникаций рекомендуется зафиксировать (например, сфотографировать) местоположение скрытой электропроводки во избежание ее повреждения при сверлении отверстий в процессе монтажа шкафов, полок, релингов и других элементов кухни.

- Отверстие вентиляционного канала (Рис. 2) должно находиться на достаточной высоте относительно навесных шкафов, для свободного подключения газоотводящего рукава. В случаях, когда окно вентиляционного канала предполагается закрывать кожухом короба для вытяжки, располагать его надо с учётом конструкции короба.

- Стены, на которые монтируется кухонный гарнитур, должны быть вертикальными и плоскими. Углы между смежными стенами в случаях Г-образной или П-образной кухонь должны  быть равны  90 °.

- Отклонение поверхности пола от горизонтальной плоскости  не должно превышать 5 мм в пределах габаритов кухни.

- Плитка на открытых участках кухонь, должна быть уложена в соответствии с проектом, подписанном в салоне-магазине. Налегание боковины шкафа  на плитку не должно превышать 18 мм, что обеспечит крепление подвеса шкафа к монтажной шине (Рис. 3). Верхний край облицовки должен перекрываться нижней частью навесных шкафов, минимум, на 15 мм (Рис. 4).

# Рис. 3						Рис. 4

# Необходимый инструмент и вспомогательные материалы для сборки и установки кухонного гарнитура.

  - Электродрель с механизмом ударного действия (перфоратор).

  - Шуруповёрт (с адаптером и набором бит).

  - Электролобзик (с набором пилок разной направленности зуба).

  - Скобострел с набором скоб.

  - Уровень.

  - Рулетка 3м или 5м.

  - Шило.

  - Шаблон для разметки крепления ручек.

  - Отвёртка крестовая.

  - Короткая крестовая отвертка (не более 100 мм) для работы в узких пространствах.

  - Молоток.

  - Ножовка по металлу.

  - Сверла диаметром 5, 8 и 10 мм.

  - Нож.

  - Малярная лента.

  - Скотч с двухсторонним клеящим слоем.

  - Силиконовый герметик.

  - Шурупы-саморезы размером 4х16, 4х35, 4х40, 4х45 мм. В комплект гарнитура входят шурупы, необходимые для монтажа, но иногда возникают ситуации, не предусмотренные проектом.

# Подготовка к сборке и установке кухонного гарнитура.

  - Перед началом работы ознакомьтесь с проектом для определения набора элементов, из которых состоит гарнитур, и места их расположения.

  - Освободите рабочее пространство от лишних предметов.

  - Освободите корпусные элементы мебели от упаковки.

  - Подготовьте фурнитуру и крепеж, прилагаемые к комплекту мебели.

  - Определите порядок установки гарнитура:

  - Если в гарнитуре присутствуют угловые модули, они устанавливаются (навешиваются) первыми;

  - Если проектом предусмотрена установка стеновой панели, монтаж рекомендуется начинать с  модулей нижнего ряда;

  - Если стена облицована плиткой, первыми можно крепить навесные шкафы.

# Монтаж нижних модулей (столов).

      - Закрепить на нижних плоскостях столов регулируемые опоры шурупами 4х16 мм (опоры  размещаются в соответствии с разметкой, нанесённой на днищах столов: разметка может быть нанесена маркером, либо это может быть неглубокое отверстие, обозначающее центр опоры (Рис. 5)). Вывинтить опору на расстояние превышающее высоту цоколя на 5 мм.

Рис. 5

      - Если в комплекте имеются модули в разобранном виде, собрать их в соответствии с инструкцией, приведенной ниже.

      - Столы разместить на полу согласно проекту с отступом от стены до лицевой кромки 560мм. Шкафы глубиной 360 и 560 мм ставятся к стене вплотную. Положение столов нестандартной глубины определяется по месту согласно проекту.

Рис. 6

      - Если установке стола для мойки мешают трубы коммуникаций, необходимо адаптировать корпус стола по месту, сделав в нём необходимые вырезы. Образовавшиеся открытые кромки ДСП обработать герметиком.

      - Отрегулировать, используя уровень, положение столов в горизонтальной и вертикальной плоскости путем вывинчивания/ввинчивания регулируемых опор.

      - Соединить установленные столы и колонны между собой с помощью винтовых стяжек. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром 5 мм насквозь через две соседние боковые стенки, вставить стяжки и плотно их завинтить. Для более точного позиционирования боковин относительно друг друга (заподлицо), при сверлении отверстий и соединении модулей использовать струбцину.

      - Особой категорией нижних модулей являются навесные столы, не опирающиеся на пол, а крепящиеся к стене. Их монтаж к стене осуществляется с помощью подвеса скрытого крепления (рис. 7) в следующей последовательности:

Рис. 7

- разметить на стене место расположения модулей (сделать карандашом вертикальные и горизонтальные риски);

- закрепить планки для навесов на стене, распологая их таким образом чтобы они оказались в пределах внутреннего габарита шкафа (размеры уточнить по месту);

- навесить шкаф;

- с помощью регулировочных винтов уточнить положение модуля по горизонтали и вертикали

- обучающий материал  о подвесх скрытого крепления можно получить здесь: https://www.youtube.com/watch?v=4kegsDjOywQ

# Монтаж навесных шкафов.

- Разметить и закрепить монтажную шину. Высота крепления зависит от  высоты верхних навесных шкафов, и может быть одноуровневой (Рис. 8, 9), либо разноуровневой (Рис. 10). На рисунках указаны стандартные высоты от пола до центра отверстий на шине

Рис. 8                                  Рис.9                                 Рис. 10

- Горизонтальность линии крепления достигается путём нанесения её при помощи уровня (рис. 11).

Рис. 11

- Крепление монтажной шины к стене обычно производится при помощи шурупа 6х60 мм с дюбелем 10х60. Для этого необходимо предварительно просверлить отверстия в стене (кирпич, ж/б плита) при помощи электродрели, либо перфоратора. Отверстия для крепления следует делать в местах последующего размещения регулируемых подвесов навешиваемых шкафов. Для рыхлых, деревянных, гипсовых и прочих стен крепеж подбирается индивидуально. Он должен обеспечить надежное крепление монтажной шины с учетом веса шкафов и их содержимого.

- Монтажная шина крепится по всей длине гарнитура, за исключением открытых мест.

- Верхние шкафы навешиваются на монтажную шину посредством установленных на них регулируемых подвесов. Подвесы позволяют регулировать положение шкафа по высоте и глубине при помощи соответствующих винтов (Рис. 12).

Рис. 12

- Окончательную регулировку положения шкафов следует производить после навески всего гарнитура и монтажа стеновой панели, если она предусмотрена проектом. После регулировки навесных шкафов по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях необходимо соединить шкафы между собой с помощью винтовых стяжек.

- В шкаф, предназначенный для установки вытяжки, механизм устанавливается перед его навеской. Если монтажные размеры механизма  на момент изготовления гарнитура на фабрике не известны, отверстиие для вывода гофрорукава в верхней горизонтали в поставленном шкафу будет отсутствовать и его необходимо вырезать по месту электролобзиком.

- Для навески завершающих шкафов и полок используются нерегулируемые подвесы, поставляемые с комплектом фурнитуры. Дополнительно такие модули крепятся к боковым стенкам соседних шкафов при помощи винтовых стяжек.

- Шкафы шириной 1000 мм и более с целью предотвращения провисания их горизонтальных элементов рекомендуется дополнительно фиксировать на стене с помощью нерегулируемого подвеса. Подвес предварительно крепится к  тыльной стороне центральной вертикальной планки, являющейся элементом задней стенки широких шкафов.

- Конструкция открытых шкафов и подвесных полок не предусматривает их крепления к стене. Они крепятся к соседним шкафам посредством винтовых стяжек.

# Монтаж столешницы из постформинга.

- Прежде, чем приступить к установке столешницы, нужно произвести врезку в неё мойки и варочной панели. В комплект большинства моек и варочных панелей входят лекала (шаблоны), которыми можно воспользоваться для разметки выреза. При разметке выреза необходимо предусмотреть зазор между стеной (стеновой панелью или плиткой) и краем монтируемого объекта для последующего крепления плинтуса. Конкретные указания по установке кухонного оборудования приводятся в документации его производителей.

- Порядок выполнения вырезов отверстий:

- уложить столешницу на модули нижнего ряда;

- расположить лекало разметки на достаточном растоянии от стены так, чтобы вырез не попал на вертикальные стенки нижних столов;

- разметить вырез;

- просверлить отвестия в углах выреза;

- вырезать отверстие электролобзиком;

- тщательно обработать срез герметиком.

- Крепление столешницы:

- Линейная кухня. Столешницу необходимо уложить на нижние столы, придвинуть вплотную к стене, выставив одинаковое (40 мм) нависание столешницы над лицевой поверхностью корпусов столов по всей длине кухни, и закрепить при помощи шурупов 4х35 мм через верхние горизонтали столов, предварительно просверлив в них отверстия диаметром 5 мм.

- Угловая куня (Г-образная, П-образная и т. п.). Монтаж столешниц таких кухонь производится с учётом ряда факторов:

- смежные стены помещения иногда находятся под углом, отличным от 90º, относительно друг друга. В этом случае необходимо выполнить ряд подрезок элементов столешницы для подгонки их по месту;

- в случае соединения фрагментов столешницы через специальную стыковочную планку, их подрезку при подгонке угла можно выполнять в месте стыка;

- в случае соединения элементов столешницы стяжками (такие соединения изготавливаются на фабрике), подрезку постформинга в области стыка производить нельзя;

- на поверхность среза постформинга, образующуюся после его подгонки, в качестве защиты следует нанести слой силиконового герметика;

- элементы столешницы необходимо уложить на нижние столы и соединить между собой;

- установить одинаковое нависание столешницы над корпусами столов по всему периметру столешницы. В идеальном положении нависание – 40 мм, при этом столешница должна быть максимально придвинута к стене.

- Конструкцией угловых шкафов и столов предусмотрена возможность (в небольших пределах) менять угол между смежными сторонами кухни. Этим можно воспользоваться при монтаже столешницы.

- Перед соединением столешниц стяжками (еврозапил) необходимо произвести подготовку соединения

- Бруском имеющим на плоскости абразив произвести шлифовку двух кромок соединения для того чтобы удалить ворс древесины

- Нанести на кромку герметик

- В течении 30 минут произвести сборку соединения при помощи стяжек вставленных в специальные углубления на нижней поверхности столешницы

- Излишки герметика на поверхности удалить ветошью

- Правильно уложенную столешницу следует закрепить при помощи шурупов 4х35 мм через верхние горизонтали столов, предварительно просверлив в них отверстия диаметром 5 мм.

# Монтаж стеновой панели (фабрикой не поставляется).

      - Элементы стеновой панели ставятся на столешницу вплотную к стене. В местах, где высота открытой стены больше высоты панели (например,  в зоне вытяжки), фрагменты последней ставятся друг на друга в необходимом количестве .

      - Крепление нижней части стеновой панели осуществляется при помощи пристенного плинтуса. Верхняя часть панели прижимается к стене навесными шкафами;

      - Для закрытия стыков между фрагментами панелей и их торцевых кромок в спецификацию гарнитура должны быть включены специальные планки из массива.

# Монтаж элементов плинтуса.

      - В зависимости от конструкции гарнитура, в комплект плинтуса  входят следующие элементы:

- заглушки правые и левые;

- уголки внутренние и наружные 90º;

      - Плинтус необходимо разрезать на куски необходимой длины, воспользовавшись мелкозубой ножовкой или ножовкой по металлу.

      - Монтажная (нижняя) часть плинтуса закрепляется на столешнице при помощи шурупов 4х16. В неё вставляется верхняя (лицевая) часть.

      - Для поворотов плинтуса применяются уголки. Видимые торцы плинтуса закрываются специальными заглушками.

# Монтаж короба для вытяжки.

      - Прикрепить при помощи шурупов 4х16 к задней планке короба два нерегулируемых подвеса мм (Рис. 13).

- Установить вытяжной механизм. Осуществляется на снятом коробе. Короба шириной 600 мм адаптированы под большинство компактных моделей механизмов. На коробах шириной более 600 мм механизм необходимо закрепить на горизонтальном щите (ДСП) в нижней части короба. Для этого вырезать электролобзиком отверстие  в щите по шаблону, прилагаемому к вытяжному механизму

Рис. 13

- Установить в стене дюбели с шурупами, произвести навеску короба.

- Подвести к коробу гофротрубу.

- В зависимости от проекта, в верхней части короба может быть экран для гофротрубы, который устанавливается на конус короба. Стык между конусом и экраном закрывается декоративной рамкой. Декоративная рамка поставляется в комплекте с коробом.

- Установить над коробом горизонтальный щит из ДСП (если он предусмотрен проектом). Лицевую часть его может закрывать декоративная накладка из массива. Перед монтажом в щите необходимо сделать вырез для пропуска гофротрубы. Панель крепить между навесными шкафами с помошью нерегулируемых подвесов шурупами 4х16 (Рис. 14).

Рис. 14

- Если над коробом располагается открытый шкаф, в него необходимо вставить экран, закрывающий гофротрубу.

- После монтажа всего кухонного гарнитура рекомендуется произвести дополнительное крепление короба через боковые стенки соседних шкафов шурупами 4х40 мм (Рис. 15)

Рис. 15

# Короба с подкосами.

  - Сборка подкосов и крепление их к коробу осуществляется перед навеской короба на стену.

  - Крепление подкосов с декоративной планкой (Рис. 16):

- соеденить планку с подкосами шкантами и эксцентриковыми стяжками;

- разметить и просверлить отверстия Ø5 мм в  нижней панели короба;

- прикрепить подкосы к панели короба шурупами 4х45

Рис. 16

  - Крепление подкосов без декоративной планки (Рис. 17):

Рис. 17

- разметить и просверлить отверстия Ø 8-10 мм в боковых элементах короба;

- завинтить специальные стяжки в подкосы;

- соединить подкосы с коробом, плотно затянув гайку с шайбой внутри бокового элемента обклада.

# Монтаж верхнего карниза.

  - Монтаж верхнего карниза заключается в сборке всех его элементов и закреплении получившейся конструкции по периметру верхних шкафов, включая колонны.

  - Порядок монтажа верхнего карниза:

- на ровной поверхности (пол) собрать элементы карниза, используя соеденительную фурнитуру (эксцентриковая стяжка или шпонка «ласточкин хвост»), дополнительно укрепить стыки необходимым количеством металлических монтажных скоб (скобострелом);

- уложить собранную конструкцию на верхние шкафы;

- выставить соответствующее нависание карниза относительно лицевых кромок корпуса шкафов (Рис. 18);

- ножовкой обрезать по месту припуски на концах карниза;

- закрепить карниз на шкафах шурупами 4х30.

Если промежуток между навесными шкафами и потолком не позволяет закрепить карниз шурупами сверху, крепление производится изнутри шкафов (Рис. 17), для чего в верхних горизонталях последних предварительно сверлятся отверстия Ø 5 мм.

Рис. 18

    - Монтаж карниза типов 1, 3, 4 над угловыми коробами производится в соответствии со схемой, изображённой на Рис. 19. Пространство между стеной и карнизом закрывается панелями из ДСП,  закреплёнными поверх навесных шкафов и кожуха вытяжки.

1 – панели из ДСП;

2 – карниз;

3 – угловой короб.

Рис. 19

    - Декоративные элементы, входящие в состав некоторых карнизов (например, декорация карниза в модели «Симона») крепятся к внутренней части каниза с помощью монтажных уголков.

# Монтаж нижнего карниза.

- В зависимости от модели может быть два типа нижнего карниза по способу установки. Тип 1 лицуется с корпусом, тип 2 лицуется с фасадом (рис. 20).

Рис. 20

Карниз Тип 1 крепится к корпусу при помощи пластмассовых уголков.

Карниз Тип 2 крепится к корпусу при помощи шурупов 4х30 мм.

Особенностью нижнего карниза в модели «Симона» является его прямое завершение, которое изготавливается в виде планки прямоугольного сечения. Планка соединяется профилем карниза при помощи пластмассового уголка (рис. 21),  а к корпусу шкафа – шурупами 4 х 30

Рис. 21

# Монтаж элементов фасада.

- Лакированная или окрашенная поверхность элементов фасада требует бережного обращения. Необходимо максимально снизить риск её повреждения при установке кухни. С этой целью извлечение элементов фасада из упаковки  и навеску следует производить только после того, как все корпусные элементы гарнитура смонтированы, отрегулированы и скреплены между собой.

- Петли для всех модулей находятся в общей упаковке с фурнитурой. Могут возникнуть затруднения с определением,  для какого шкафа предназначена та или иная петля. Нижеприведенная таблица иллюстрирует случаи использования петель различной констукции в мебели «ГеосИдеал». Названия петель указаны в описи упаковки с фурнитурой.

петля 110° CLIP петля 100° MODUL Распашные двери (основное количество)

петля 155° CLIP BLUMOTION Сушки Внутренние ящики

петля 155° CLIP

петля 155° CLIP без пружины

петля боковая CLIP петля боковая MODUL Угловые столы, мойки Угловой шкаф

петля 45° CLIP петля 45° MODUL Угловой шкаф Угловая мойка (стол)

петля складная Угловой шкаф Угловой стол

петля 120° без пружины Складной подъемник

петля средняя Складной подъемник

- Общий порядок навески дверей на петлях:

- соединить петли с ответными планками;

- шурупами 3,5х17 закрепить петли на дверях;

- соединить двери с корпусами, закрепив шурупами 3,5х17 ответные планки петель на боковинах шкафов и столов. Использовать для этого разметку на боковинах, выполненную фабричным способом;

- произвести регулировку дверей по глубине, ширине и высоте  (Рис. 22);

По ширине                                 По глубине                                По высоте

Рис. 22

- установить доводчики (если они не встроены в петли);

- установить заглушки на петли;

- Общий порядок навески элементов фасада на выдвижные ящики:

- извлечь ящик из стола

- снять с него крепление и установить в отверстия на тыльной стороне фасада

- навесить фасад на ящик

- вставить ящик на место

- обучающий материал по сборке выдвижных ящиков LEGRABOX можно посмотреть здесь: http://www.blum.com/by/ru/01/30/30/10/ в разделе «Монтаж и регулировка»

- обучающий материал по сборке выдвижных ящиков TANDEMBOX можно посмотреть здесь: http://www.blum.com/by/ru/01/30/10/30/ в разделе «Монтаж и регулировка»

- инструкцию по установке выдвижных ящиков METABOX можно посмотреть здесь: http://www.blum.com/by/ru/01/30/20/ в разделе «Все файлы по данному изделию»

После навески всех элементов фасада необходимо произвести окончательную регулировку зазоров между ними.

- После этого можно приступить к установке ручек. Отверстия для крепления ручек, в связи с их многообразием (а также различными индивидуальными предпочтениями покупателей по их размещению), в поставляемых с фабрики элементах фасада отсутствуют. Их необходимо сделать при установке кухни. Для этого:

- Определить расстояние между отверстиями на ручке (базу). Обычно, она кратна 32 мм;

- определить место расположения ручек на фасадах (согласно проекту либо по желанию покупателя)

- на элементах фасада произвести разметку при помощи шила и предварительно изготовленного шаблона. Варианты шаблонов для установки ручек с различной базой приведены на рисунке  (Рис. 24).

Рис. 24

- просверлить отверстия Ø5 мм по разметке и закрепить ручки на фасаде.

- В случае недостаточной мягкости закрывания фасада, необходимо установить врезные аммортизаторы. Для этого просверлите с тыльной стороны фасада отверстия Ø8 мм. Место сверления и необходимое количество определяется по месту.

# Крепление системы открывания без ручек.

      - Система открывания «пуш-пул» позволяет открывать двери путем нажатия на нее рукой используя механизмы TIP-ON (BLUM).

      - Установка врезных механизмов TIP-ON для дверей

      - Установка накладных механизмов TIP-ON для дверей

      - Установка врезных механизмов  TIP-ON для подъемников

- Установка накладных механизмов TIP-ON для подъемников

# Монтаж цоколя.

- Цоколь  из массива дерева или ДСП крепится к опорам нижних шкафов при помощи специальных защёлок (клипс).

Порядок установки:

- разметить места расположения клипс цоколя относительно опор;

- закрепить  клипсы на внутренней стороне цоколя шурупами 4х16 мм;

- установить цоколь на опоры;

- закруглённый или скошенный элемент цоколя предварительно  соединить с прямолинейным элементом  при помощи специальной П-образной стяжки;

- для обеспечения устойчивости в вертикальной плоскости цоколя высотой 150 мм добавьте дополнительные клипсы на две опоры. Т.е на опору по высоте необходимо установить две клипсы.

- Алюминиевый или пластмассовый цоколь устанавливается  без использования шурупов.

Порядок установки:

- Пластмассовые детали крепления завести в паз цоколя и расположить напротив опор столов;

- закрепить цоколь на опорах;

- стыки фрагментов цоколя закрываютя специальными соединительными элементами соответствующей формы.

# Сборка изделий, поставляемых в разобранном и частично разобранном виде.

- Сборка и установка дистанциаторов

- соединить фасадную планку (1) и планку из ДСП (2) шурупами 4х25;

- соединить горизонтальную (5) и вертикальную (2) планки при помощи уголка (6). Количество планок (5) зависит от высоты дистанциатора;

- закрепить на горизонтальной планке (5) уголок (6), предназначенный для крепления дистанциатора к боковине соседнего модуля;

- просверлить отверстия Ø 5 мм в боковой стенке модуля, к которому крепиться дистанциатор. Отверстия располагать на расстоянии 9 мм от края боковины так, чтобы они впоследствии закрывались дверными петлями;

- прикрепить дистанциатор к шкафу шурупами 4х40 (3) через боковую стенку с внутренней стороны и уголком (6) с внешней стороны модуля.

- Сборка и установка бокового дистанциатора с фасадом:

Рис. 27а                               Рис. 27б                             Рис. 27в

- шурупами 4х30  соеденить вертикальную планку и боковой дистанциатор (Рис. 27а)

- монтажные планки закрепить с помощью пластмассовых  уголков (Рис. 27б)

- дистанциатор прикрепить к боковине шкафа шурупами 4х40, шурупы расположить на уровне вертикальной и горизонтальной центральной монтажной планки (Рис. 27в)

- Сборка корпуса мойки М01, М02, М20 (Рис. 28):

- собрать боковины (1), лицевую планку (3) и нижнюю горизонталь (2) использую 8 евростяжек 7х50 и 8 шкантов;

- установить планку (5) с помощью двух евростяжек  7х50;

- планка (4) устанавливается (по желанию) с помощью евростяжек после адаптации стола (вырезы в корпусе) к кухонным коммуникациям;

Рис. 28

- Сборка корпуса мойки М04 (Рис. 29):

Рис. 29

- собрать детали (1,2,3 и 5) с помощью евростяжек 7х50 и шкантов;

- закрепить планку (4) шурупами 4х25 (планка находится в одной из упаковок с фасадом);

- закрепить планки (6) на боковинах (2) шурупами 4х16. Предварительно необходимо просверлить в планках отверстия  Ø 5 мм и сделать зенковку под шляпку шурупа (планки находятся в одной из упаковок с фасадом).

- Сборка стола для мойки М09, М10:

Последовательность сборки корпуса:

  - Установить по 2 шканта на сторону в отверстия на торцах нижней горизонтали

Рис. 30 а

  - Установить по 2 шканта на сторону в отверстия на торцах планки шириной 106 мм. и по 1 шканту в торец планки шириной 77 мм.

Рис. 30 б

  - Соединить горизонталь и планки 106 и 77 мм. с боковинами корпуса при помощи евростяжек 7х50 мм (8шт)

Рис. 30 в

  - Шурупами 4х35 и 4х30 Закрепить панель на лицевой стороне с учетом требуемой стороны модуля

Рис. 30 г

  - Шурупами 4х45 закрепить вертикальную планку

Рис. 30 д

  - Установить угловой фасадный элемент, использовать шурупы 4х25, 4х30 мм, низ элемента закрепить одинарным уголком с шурупами 4х16

Рис. 30 е

  - Установить опоры и выполнить при необходимости подгонку корпуса к имеющимся коммуникациям.

  - Установить бортик (планка 106 мм.) на требуемом расстоянии, закрепить на уголках (можно крепить к горизонтали либо к боковине)

Рис. 30 ж

  - Навесить фасад используя боковые петли на массивный элемент (на время установки стола фасад можно отстегнуть от корпуса, оставив на нем закрепленные ответные планки)

Рис. 31

- Сборка колонн (высоких шкафов) X...,  Y... (Рис. 32):

- распаковать все детали, входящие в состав коруса колонны;

Рис. 32

- используя специальные отверстия в боковинах  колонны (2), закрепить направляющие выдвижных ящиков (1)  (	если они входят в состав модуля);

- в боковины (2) модуля установить винты эксцентриковых стяжек (3);

- в горизонтальные щиты каркаса вставить шканты (4) и эксцентрики (5);

- закрепить горизонтальные щиты (6) на одной из боковин (2);

- в пазы боковины (2) и крайних горизонтальных щитов (6)  вставить ДВП (7);

- присоединить вторую боковину (2);

- установить опоры;

- навесить элементы фасада;

- принцип сборки высоких шкафов другой конфигурации аналогичен представленному, разница заключается в количестве элементов, взаимное расположение которых определяется соответствующей присадкой отверстий

- Сборка угловой полки Р16, устанавливающейся над коробом:

- вставить эксцентрики (1) в отверстия деталей (2) и (3) (Рис. 33);

Рис. 33

- в торцевые отверстия деталей (2) и (3) вставить эксцентриковые стяжки (4) и, поочередно зажимая эксцентрики, плотно стянуть детали;

- к полученным собранным элементам с помощью евростяжек 7х50 (6) присоединить детали (5) и (7);

- монтаж полки осуществляется после навески короба, т.к. она опирается на его верхнюю часть;

- дополнительно полка крепится к соседним шкафам (Рис. 34):

  - верхняя горизонталь - с помощью нерегулируемых подвесов (шурупы 4х16);

  - нижняя горизонталь - шурупами 4х45 через боковые стенки шкафов;

Рис. 34

- Сборка порталов.

Портал представляет собой комбинацию элементов мебели (навесных шкафов, полок, декоративных карнизов и др.), обрамляющих место утановки варочных панелей и кухонных вытяжек (рис. 35). Фрагменты портала поставляются в частично собранном виде.

Рис. 35

Последовательность монтажа:

- в горизонтальном щите (2) вырезать отверстие под вытяжной механизм;

- соединить элементы (1) и (2) с помощью шкантов и пластмассовых монтажных уголков. Собранную конструкцию установить на столешнице и  закрепить через нижние горизонтали элементов (1) шурупами 4х35 (Рис. 36)

Рис. 36

- закрепить монтажные уголки на элементе (2) для крепления декоративной планки (4), закрепить дистанциаторы (6) шурупами 4х30 к боковинам элемента (1), через верхние планки элементов (1) шурупами 4х35 присоединить карниз (5), затем присоединить декоративную планку (4) (Рис. 37)

Рис. 37

- в промежуток между дистанциаторами (6) установить элементы (3) и (7). Элемент (7) навешивается так же, как и остальные навесные шкафы с использованием монтажной шины и регулируемых подвесов. Между собой элементы (6), (3) и (7) соединяются винтовыми стяжками или шурупами 4х30

Рис. 38

- навесить и отрегулировать элементы фасада

Монтаж подъемников AVENTOS.

- Складной подьемник AVENTOS HF (Рис.39).  Обучающий материал по установки и регулировки находится в разделе «Монтаж и регулировка» пройдя по ссылке: http://www.blum.com/ru/ru/01/10/10/

Рис. 39

- Откидной подьемник AVENTOS HS (Рис.40).  Обучающий материал по установки и регулировки находится в разделе «Монтаж и регулировка» пройдя по ссылке: http://www.blum.com/ru/ru/01/10/20/

Рис. 40

- Вертикальный подьемник AVENTOS HL (Рис.41).  Обучающий материал по установки и регулировки находится в разделе «Монтаж и регулировка» пройдя по ссылке:http://www.blum.com/ru/ru/01/10/30/

Рис. 41

- Поворотный подьемник AVENTOS HK (Рис.42).  Обучающий материал по установки и регулировки находится в разделе «Монтаж и регулировка» пройдя по ссылке: http://www.blum.com/ru/ru/01/10/40/

Рис. 42

- Поворотный подьемник AVENTOS HK-S (Рис.43).  Обучающий материал по установки и регулировки находится в разделе «Монтаж и регулировка» пройдя по ссылке: http://www.blum.com/ru/ru/01/10/50/

Рис. 43

- Поворотный подьемник AVENTOS HK-XS (Рис.44).  Обучающий материал по установки и регулировки находится в разделе «Монтаж и регулировка» пройдя по ссылке: http://www.blum.com/ru/ru/01/10/60/

Рис. 44

Крепление подвесных полок.

- Крепление подвесных полок осуществляется после навески и окончательной регулировки навесных шкафов (рис. 45)

- Закрепить полку с помощью струбцин.

- Через нижнюю горизонтальную деталь навесного шкафа сверлом Ø5мм просверлить четыре сквозных отверстия и соединить элементы межсекционными стяжками.

- Струбцины снять.

# Text boxes

Все работы по подготовке помещения к установке кухонного гарнитура выполняются только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие сертификаты и разрешения, с соблюдением норм и правил пожарной и электробезопасности!

В отдельных случаях последовательность установки элементов кухни может быть иной. Это зависит от наличия модулей-колонн (высоких шкафов) и их расположения, от неровностей стен, наличия выступающих газовых и иных труб,  а также других факторов.

В угловых мойках и других угловых столах ответные планки для  петель навешиваемого фасада рекомендуется установить перед монтажом.

Будьте внимательны при разметке и креплении монтажной шины. Ошибки в ее размещении не позволят правильно связать навесные шкафы и высокие столы–колонны.

Разметку крепления нерегулируемых подвесов к стене необходимо производить после навески всего гарнитура и завершения регулировки шкафов по высоте

Во избежание повреждения пластика столешницы, при пропиле последней стороны вырезаемого отверстия надежно придерживайте, отделяемый фрагмент!

Нижняя и верхняя «реснички» плинтуса должны плотно прилегать к смежным поверхностям, не должны быть повреждены (например, надорваны). В противном случае вода, проникающая через эти участки, вызовет повреждения столешницы и корпусов столов.

Тип 1

Тип 2

Тип 4

Тип 3

Тип 2

Тип 1

Запрещается крепление нижних карнизов шурупами сверху,  через днище навесных шкафов!

Отклонение расстояния между отверстиями на фасаде от расстояния между отверстиями на ручке не должно превышать 1 мм. Несоблюдение этого требованя является причиной повреждения керамической вставки на ручке.

Верхний

Нижний

При монтаже порталов, в зависимости от конструктивных особенностей гарнитура и входящих в него элементов, возможна иная последовательность сборки

4х25

уголок, шурупы 4х16

4х30

4х35

4х30

Угловой шкаф (дверь)

Угловой стол

Угловой шкаф

Угловой шкаф (накладка)

Для системы «пуш-пул»

Сушки    Внутренние ящики       Угловые шкафы

С выдвижной сеткой

Шурупы 3,5 х 17 отличаются цветом и соответствуют цвету петель

Рис.45